# BIZTONSÁGI ADATLAP

## ZHERMACK S.P.A

### TROPICALGIN										2010.07.23.

- Az anyag / készítmény és a gyártó meghatározása:

1.1 Az anyag / készítmény meghatározása

Termék neve: TROPICALGIN

Termék kódja: C302240/C302242/C302245

1.2 Az anyag / készítmény felhasználása

Alginát fogászati lenyomatokhoz

1.3 A gyártó azonosítása

Név: ZHERMACK S.p.A.

Címe: Via Bovazecchino, 45021  Badia Polesine (RO) ITALY

Tel.: +39 0425 597611

Fax:  +39 0425 53596

A biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe:	tania.demetri@zhermack.com

1.4 Segélyhívó telefonszám

Sürgős esetekben: +39 0425 597611

Forgalmazó:				HERBODENT Kft.

1025. Budapest, Szépvölgyi út 52.

Telefonszám:				06 1 325 7129

Fax:					06 1 325 7220

Felelős személy:				Herendi Péter

Telefonszám:				06 30 203 6957

Egészségügyi Toxikológiai Szolgálat: 	1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Telefon:					06-80-20-11-99 (DÍJMENTESEN HÍVHATÓ ZÖLD SZÁM), 							06 1 476-6400, 06 1 476-6464

- Veszélyek azonosítása:

2.1 Anyag / Készítmény besorolása

A 67/548/EEC és az 1999/45/EC direktívák és későbbi módosításaik szerint a termék nem veszélyes. Mindazonáltal a készítmény olyan koncentrációban tartalmaz veszélyes anyagokat, melyeket a 3. pontban kell kijelenteni és az (EC) 1907/2006 szabályozás és későbbi módosításai szerinti összes adatot tartalmazó biztonsági adatlappal kell rendelkeznie.

- Öszetétel / Összetevők

Tartalma:

Név						Koncentráció % (C)		Besorolás

CINK-OXID					2,5 ≤ C < 3			N	R50/53

CAS no. 1314-13-2

CE no. 215-222-5

Index no. 030-013-00-7

KRISZTOBALIT				22,5 ≤ C < 24			Xn	R48/20

CAS no. 14464-46-1

KOVAFÖLD					32,5 ≤ C < 35			Xn	R48/20

CAS no. 68855-54-9

CE no. 272-489-0

KÁLIUM-FLUOTITINATE			2,5 ≤ C < 3			T	R23

CAS no. 16919-27-0

CE no. 240-969-9

FENOLFTALEIN				0,1 ≤ C < 0,15			T	R45

CAS no. 77-09-8									Carc.Cat 2

CE no. 201-004-7								Xn	R62

Repr.Cat 3

Xn	R68

Muta.Cat. 3

Az R-mondatok teljes szövege a 16. pontban található.

- Elsősegélynyújtási intézkedések:

SZEMEK: Bőséges tiszta, friss vízzel legalább 15 percig öblögessen. Kérjen orvosi segítséget.

BŐR: Azonnal mossa le bőséges vízzel. Távolítsa el a szennyezett ruházatot. Ha irritáció lép fel, kérjen orvosi segítséget. A szennyezett ruházatot mossa ki az újbóli használat előtt.

BELÉLEGZÉS: Vigye ki az illetőt a szabad levegőre. Szabálytalan légzés esetén kérjen orvosi segítséget.

LENYELÉS: Azonnal kérjen orvosi segítséget. Csak orvosi utasításra hánytasson. Öntudatlan személynek soha ne adjon a szájába semmit.

- Tűzoltással kapcsolatos lépések:

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A termék szétbomlásának és az egészségre potenciális veszélyt jelentő anyagok képződésének  megelőzésére vízsugár használatával hűtse a konténereket. Viseljen mindig teljes tűzvédelmi felszerelést. Gyűjtse össze az oltóvizet, hogy megelőzze a szennyvízcsatornába kerülését. Az oltáshoz használat szennyezett oltóvizet és a tűz maradékait a vonatkozó szabályok szerint dobja ki.

MEGFELELŐ OLTÓANYAG

Az oltóeszköznek hagyományosnak kell lennie: szén-dioxid, hab, por és porlasztott víz.

OLTÓANYAGOK, MELYEK BIZTONSÁGI OKOKBÓL NEM ALKALMAZHATÓK

Nincs ilyen.

KITETTSÉG OKOZTA VESZÉLYEK TŰZ ESETÉN

Ne lélegezze be az égési termékeket (szén-monoxid, mérgező pirolízis termékek, stb).

TŰZOLTÓK SPECIÁLIS VÉDŐ ESZKÖZEI

Arcvédő maszkos sisak, tűzálló öltözet (tűzálló kabát és nadrág, a karokon, lábakon és derékon pánttal), munkakesztyű (tűz- és vágásálló, szigetelt), nyomásmentes maszk, mely viselője teljes arcát befedi vagy nagy mennyiségű hab keletkezése esetén önálló légzőkészülék (önlélegző).

- Balesetmegelőzési intézkedések:

SZEMÉLYI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Ha nincs ellenjavallat, locsolja le vízzel a port, hogy elkerülje a szállópor keletkezését. Használjon légzőkészüléket, ha a por a levegőbe került.

KÖRNYEZETVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A termék nem kerülhet a szennyvízcsatornába, vízfelületre, talajvízbe és szomszédos területeire.

TAKARÍTÁSI MÓDSZEREK

Használjon gépi eszközöket a kiömlött termék összegyűjtéséhez, a maradékot vízsugárral tűntesse el. Ellenőrizze, hogy a szivárgás helye jól szellőző. A szennyezett anyagot a 13. pontban foglalt rendelkezések szerint kell ártalmatlanítani.

- Kezelés és tárolás:

Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll az edények hűtésére alkalmas eszköz, hogy a környéken keletkező tűz esetén megelőzhesse az edényekben kialakuló túlnyomást és túlmelegedést. Lásd jelen biztonsági adatlap egyéb pontjaiban, az egészségre és környezetre vonatkozó információkat.

- Kitettségi ellenőrzés / személyi védelem:

8.1 Kitettségi határértékek:

Név		Típus		Ország			TWA/8óra		STEL/15perc

mg/m³		ppm		mg/m³		ppm

ACETON

TLV-ACGIH			1188				1782

OEL		EU		1210		500

OEL		IRL				500

WEL		UK				500				1500

CINK-OXID

TLV-ACGIH			2				10

OEL		IRL		5				10

TLV az oldott keverékben 722 mg/m³

8.2 Kitettségi ellenőrzések:

Mivel a megfelelő technikai eszköz használatának mindig elsőbbséget kell élveznie a személyi védőfelszerelésekkel szemben, ellenőrizze, hogy a munkahely jól szellőző a helyi szellőzőnek köszönhetően vagy rosszul szellőző. Ha az ilyen műveletek nem teszik lehetővé a megengedett munkahelyi kitettségi küszöbérték szerinti termékkoncentráció fenntartását, akkor a megfelelő, légutak védelmére szolgáló védőeszközt kell alkalmazni. A használat közbeni veszélyek részleteiért lásd a termék címkéjét. Kérjen tanácsot vegyi anyag szállítójától a személyi védőfelszerelés kiválasztásához. A személyi védőfelszerelésnek meg kell felelnie az alábbiakban hatályos szabályoknak:

KEZEK VÉDELME

Védje a kezeket I-es kategóriájú (89/686/EEC direktíva és EN 374 standard szerint) munkakesztyűvel, mint például a latex, PVC vagy ezekkel egyenértékű. A munkakesztyű kiválasztásánál a következőket kell figyelembe venni: degradáció, törési (szakadási??) idő és permeáció. A munkakesztyű készítményekkel szembeni ellenállóságát használat előtt ellenőrizni kell, mivel az kiszámíthatatlan lehet. A kesztyűk határai a kitettség időtartamától függenek.

SZEMEK VÉDELME

Légmentesen záródó védőszemüveg (EN 166 standard szerint) használata ajánlott.

BŐR VÉDELME

Viseljen I-es kategóriájú (89/686/EEC direktíva és EN 344 standard szerint) hosszú ujjú overált és biztonsági lábbelit. Az overál levetése után mosakodjon meg vízzel és szappannal.

LÉGUTAK VÉDELME

Ha a munkahelyen vagy annak egy részén a készítmény egy vagy több alkotóelemének kitettségi küszöbértéke naponta jelen van, viseljen FFP3 fél-maszkot (EN 141 standrad).

A dolgozók kitettségét korlátozó műszaki intézkedések hiányában szükséges a légzésvédő felszerelés - mint a szerves gőz és por/pára patronokkal ellátott maszkok – használata. A maszkok által nyújtott védelem minden esetben korlátozott.

Ha a kérdéses anyag szagtalan vagy a szaglóküszöbe magasabb mint a vonatkozó kitettségi határ és vészhelyzetben, vagy amikor a kitettségi érték ismeretlen. vagy az oxigén koncentrációja a munkahelyen 17%-nál kevesebb, viseljen önálló, nyitott rendszerű, sűrített levegős légzőkészüléket ( EN 137 standard) vagy teljes arcmaszkos, félmaszkos, vagy fúvókás szívótömlős friss levegős készüléket (EN 138 standard).

Elhúzódó kitettség esetén ellenőrizze a zártrendszerű működtetés, vagy a munkaciklus átszervezésének lehetőségét, hogy elkerülje az ismételődő kitettséget; győződjön meg róla, hogy PPE használata is eredményes lehet.

- Fizikai és vegyi tulajdonságok:

Szín					sárga

Illat

Megjelenés				por

Oldhatóság				vízben részben oldódik

Viszkozitás				nem áll rendelkezésre

Gőz sűrűség				nem áll rendelkezésre

Párolgási ráta				nem áll rendelkezésre

Reaktív tulajdonságok			nem áll rendelkezésre

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	nem áll rendelkezésre

pH						nem áll rendelkezésre

Forráspont					nem áll rendelkezésre

Gyulladáspont				nem áll rendelkezésre

Robbanási tulajdonságok			nem áll rendelkezésre

Gőznyomás				nem áll rendelkezésre

Fajsúly					nem áll rendelkezésre

Szárazanyag tartalom			71,73 %

VOC (1999/13/EC Direktíva)		0

VOC (illékony szén)			0

- Stabilitás és reakcióképesség:

Normál használati és tárolási körülmények között szilárd. A hőbomlás hatására vagy tűz esetén esetleg keletkező gőzök potenciális veszélyt jelentenek az egészségre.

- Toxikológiai információ:

Kitettségi igazolás – Bizonyítási jelentés 2000527-001, 2010.04.26.

ACGIH határérték poroknál	 belélegezhető töredék TLW: 10 mg/Nm³ →kísérleti bizonyítási  eredmény: 0,468 mg/Nm³

ACGIH határérték poroknál	 lélegezhető  töredék TLW: 3 mg/Nm³ →kísérleti bizonyítási  eredmény: 0,939 mg/Nm³

- Ökológiai információ:

Használja a terméket a helyes munkagyakorlatnak megfelelően. Kerülje el a szemetelést. Informálja az illetékes hatóságokat, amennyiben a termék folyóvizekbe vagy csatornarendszerbe kerül, vagy szennyezné a talajt vagy növényzetet.

- Ártalmatlanítás:

Ha lehetséges, használja fel újra. Vegye figyelembe, hogy a termék maradványai különlegesen veszélyes hulladéknak számítanak. A termék veszélyességi szintjét a vonatkozó előírások szerint kell megállapítani.

Az ártalmatlanítást egy erre felhatalmazott hulladékgazdálkodási céggel, a nemzeti és helyi előírásokkal összhangban kell elvégeztetni.

SZENNYEZETT CSOMAGOLÁS

A szennyezett csomagolást a nemzeti és helyi előírásokkal összhangban kell helyreállítani vagy megsemmisíteni.

- Szállítási információ:

A közúton (ADR) és vasúton (RID) szállított veszélyes anyagok nemzetközi kódexének jelenlegi rendelkezései, a veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi kódexe (IMDG) és a nemzetközi légi szállítási szervezet (IATA) előírásai szerint az anyag nem veszélyes.

- Szabályozások:

Figyelmeztető jelzések:	Nincs

Kockázati (R) mondatok : Nincs

Óvintézkedésre utaló S mondatok: Nincs

A biztonsági adatlap a szakemberek kérésére rendelkezésükre áll.

A veszélyes címkézése a 67/548/EEC és az 1999/45/EC direktívák és az azokat követő módosítások és kiigazítások szerint történik.

Tartalma:

KRISZTOBALIT

KOVAFÖLD

- További információ:

A 3-as pontban idézett R-mondatok:

R11	TŰZVESZÉLYES

R23	BELÉLEGEZVE MÉRGEZŐ

R36	SZEMIZGATÓ HATÁSÚ

R45	RÁKOT OKOZHAT

R48/20	HOSSZABB IDŐN ÁT BELÉLEGEZVE ÁRTALMAS: SÚLYOS EGÉSZSÉGKÁROSODÁST OKOZHAT

R50/53	NAGYON MÉRGEZŐ A VÍZI SZERVEZETEKRE, A VÍZI KÖRNYEZETBEN HOSSZAN TARTÓ KÁROSODÁST OKOZHAT.

R62	A FERTILITÁSRA ÁRTALMAS LEHET

R66	ISMÉTELT EXPOZÍCIÓ A BŐR KISZÁRADÁSÁT VAGY MEGREPEDEZÉSÉT OKOZHATJA

R67	GŐZEI ÁLMOSSÁGOT VAGY SZÉDÜLÉST OKOZHATNAK

R68	MARADANDÓ EGÉSZSÉGKÁROSODÁST OKOZHAT

ÁLTALÁNOS IRODALOM:

- 1999/45/EC direktíva és az azt követő módosítások

- 67/548/EEC direktíva és az azt követő módosítások és kiigazítások ( technikai kiigazítások XXIX)

- Az Európai Parlament (EC) 1272/2008 (CLP) szabályzata

- Az Európai Parlament (EC) 1907/2006 (REACH) szabályzata

- A Merck Index. – 10. kiadás

- Vegyi anyagok biztonságos kezelése

- Niosh – A vegyi anyagok toxikus hatásainak adatbázisa

- INRS – Fiche Toxicologique (Toxikológiai adatlap)

- Patty – Ipari higiénia és toxikológia

- N.I.Sax – Ipari anyagok veszélyes tulajdonságai -7, 1989-es kiadás

Megjegyzés a felhasználóknak:

A jelen adatlapon található információk a legutolsó dátum szerinti, jelenlegi tudásunkra alapozódtak. A felhasználóknak ellenőrizniük kell a termék minden speciális használatára vonatkozó leírásban foglalt információk alkalmasságát és alaposságát.

Ez a dokumentum nem tekinthető garanciának a konkrét terméktulajdonságokra.

A termék használata nem tartozik közvetlen ellenőrzésünk alá, ezért a felhasználóknak a saját felelősségükre meg kell felelniük a jelenlegi egészségügyi és biztonsági törvényeknek és előírásoknak. A gyártó mentesül minden felelősség alól a termék nem megfelelő használatát illetően.

Változások az előző felülvizsgálat óta:

A következő pontokat módosítása történt meg: 02 / 11 / 12 / 15

FORGALMAZZA:

HERBODENT KFT.

1025, Budapest, Szépvölgyi út 52.