# BIZTONSÁGI ADATLAP

az (EC) No. 1907/2006 (REACH) előírásai szerint

### DENTIRO Wipes

Verzió 4.1.0 2015.06.01							Felváltja a 4.0.0 verziót 2015.02.01

1. 	AZ ANYAG / KEVERÉK ÉS A CÉG / VÁLLALAT  MEGHATÁROZÁSA

1.1 	TERMÉK AZONOSÍTÓ

DENTIRO Wipes

1.2	AZ ANYAG VAGY KEVERÉK HASZNÁLATA ÉS ELLENJAVALLATA

A Dentiro Mikro egy aldehidmentes,  használatra kész, citromos illatú termék a non-invazív orvosi eszközök felületeinek gyors fertőtlenítésére és tisztítására (pl. laboratóriumi asztalok, kezelőszékek, kezelőegység felületei, műszertálcák, kézi darabok, könyökdarabok, műtőlámpák nyele, valamint aluminiumból, rézből, szilikonból, gumiból készült orvosi berendezések). Az 50 %-nál alacsonyabb alkohol tartalom miatt kiváló az anyagkompatibilitása és csökkenti a lehetséges allergiák és irritációk kialakulását. A Dentiro Mikro biológiailag könnyen lebomló.

1.3	A BIZTONSÁGI ADATLAP ELLÁTÓJÁNAK ADATAI

Gyártó							Kizárólagos EU képviselet

Cím		OroClean Chemie AG			Cím		Medical OCC Deutschland GmbH

Allmendstrasse 21						Wickhofstrasse 12

8320 Fehraltorf						13467 Berlin

Switzerland						Germany

Telephone		+41 (0)44 226 44 44				Telephone		+49 (0)30 1207 61 18

Fax:		+41 (0)44 226 44 00				E-mail		info@oroclean.com			   	 E-mail		info@oroclean.com

Weboldal		www.oroclean.com				Weboldal		www.oroclean.com

Végfelhasználó / importőr / forgalmazó

Cím		OroClean Chemie AG

Allmendstrasse 21

8320 Fehraltorf

Switzerland

Telephone		+41 (0)44 226 44 44

Fax:		+41 (0)44 226 44 00

E-mail		info@oroclean.com

Weboldal		www.oroclean.com

1.3.1	A BIZTONSÁGI ADATLAP ELKÉSZÍTÉSÉÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Dr. Georgios Ionidis

Kutatási és fejlesztési menedzser

E-mail: georgios.ionidis@oroclean.com

1.4	SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK

Segély információk	+41 (0)44 226 44 44 (csak munkaidőben)

Toxikológiai központ*	+41 (0)44 251 51 51 (Svájcból)

Mentőszolgálat*		144 (Svájcból)

Tűzoltóság*		118 (Svájcból)

*A fenti telefonszámokat rendszeresen ellenőrizze, mivel azok változhatnak!

Forgalmazó:				HERBODENT Kft.

1025. Budapest, Szépvölgyi út 52.

Telefonszám:				+36 1 325 7129

Fax:					+36 1 325 7220

Felelős személy:				Herendi Péter

Telefonszám:				+36 30 203 6957

Egészségügyi Toxikológiai Szolgálat:	 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Telefon:					+36-80-20-11-99 (DÍJMENTESEN HÍVHATÓ ZÖLD SZÁM), 						+36 1 476-6400,  +36 1 476-6464

2.	 VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

2.1	AZ ANYAG VAGY KEVERÉK BESOROLÁSA

2.1.1	AZ (EC) No. 1272/2008 SZABÁLYOZÁS SZERINTI BESOROLÁS

Veszélyességi osztályok és kategóriák	Figyelmeztető mondatok		Besorolási eljárás

Flam. Sol. 1			H228    Tűzveszélyes szilárd anyag		Vizsgálatok alapján

Eye Irrit. 2 			H319    Súlyos szemirritációt okoz		Egységes (jogi) besorolás

2.2	CÍMKE ELEMEI

2.2.1	AZ (EC) No. 1272/2008 SZABÁLYOZÁS SZERINTI CÍMKÉZÉS

(Veszélyt jelző piktogramok:

(Jelzőszavak:

Veszély

(Figyelmeztető mondatok:

H228    Tűzveszélyes szilárd anyag

H319    Súlyos szemirritációt okoz

(Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok:

P210    Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P233    Az edény szorosan lezárva tartandó.

P280    Védőkesztyű és szemvédő használata kötelező.

P305 + P351 + P338    SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a    kontakt lencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P337 + P313    Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni

P501    A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően.

(Kiegészítő veszélyességi információk

Az (EC) 1272/2008 szabályozás szerint nincsenek kiegészítő címkézési követelmények.

2.3 	EGYÉB KOCKÁZATOK

Ez a keverék nem felel meg a REACH XIII. mellékletének PBT/vPvB kritériumának.

3.	ÖSSZETÉTEL / INFORMÁCIÓK AZ ÖSSZETEVŐKRŐL

3.1	ANYAGOK

Ez a termék egy keverék (lásd a 3.2 pontot)

3.2	KEVERÉKEK

3.2.1	VESZÉLYES ÖSSZETEVŐK

AZ (EC) No. 1272/2008 SZABÁLYOZÁS SZERINTI BESOROLÁS

Név	CAS szám	 EINECS szám          Index szám	    REACH szám	Veszélyességi jel	H-mondatok		        Koncentráció

Etanol	64-17-5	200-578-6	             603-002-00-5            01-2119457610-43-	Flam.Liq. 2		H225		        30% - <50%

0350

Propan-2-ol   67-63-0	200-661-7	             603-117-00-0            05-2115478264-41-	Flam.Liq. 2, Eye Irrit. 2	H225, H319, H336	        15% - <30%

0000		STOT SE 3

3.2.2.	TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A felsorolt  R- és H- mondatok teljes szövegét lásd a 16. pontban.

4.	ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1	AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK LEÍRÁSA

4.1.1	ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK

Biztosítsa a személyes védelmet. Viseljen megfelelő személyi védőfelszerelést. Azonnal távolítsa el a szennyezett ruházatot. Hozzanak ki mindenkit a veszélyeztetett területről. Eszméletvesztés vagy annak veszélye esetén azonnal kérjen orvosi segítséget és nyújtson elsősegélyt. Az elsősegélynyújtást képzett személynek kell alkalmaznia. Orvosi segítség kérés esetén mutassa meg ezt a biztonsági adatlapot.

4.1.2	BELÉLEGZÉS ESETÉN

Biztosítsa a személyes védelmet a termék gőzei és aeroszoljai ellen. A kitettségi területről mindenkit vigyenek ki a friss levegőre. Ne hagyják őt/őket egyedül. Azonnal kérjen orvosi segítséget, ha nehézlégzés lépne fel vagy ha köhögés illetve egyéb tünet jelentkezik. Távolítsa el a szoros ruházatot, mint a gallér, nyakkendő, öv vagy derékszíj.

4.1.3	BŐRREL VALÓ ÉRINTKEZÉS ESETÉN

Azonnal távolítsa el a szennyezett ruházatot. Mossa le a bőrt bőséges hideg vízzel. Ne használjon oldószert! Irritáció vagy egyéb tünet jelentkezése esetén kérjen orvosi segítséget. Újra használat előtt mossa ki a ruházatot!

4.1.4	SZEMMEL VALÓ ÉRINTKEZÉS ESETÉN

Azonnal öblítse ki szemeit bőséges folyóvízzel, miközben ujjaival a szemhéjakat szétválasztja legalább 15 percen át vagy ameddig az irritáció fennáll. Ha van, távolítsa el a kontaktlencséket 5 perc után és folytassa az öblítést. Ne engedje, hogy a sérült dörzsölje vagy becsukja a szemeit. Minden esetben kérjen azonnal orvosi segítséget és konzultáljon szemésszel még akkor is, ha nincs látható sérülés.

4.1.5	LENYELÉS ESETÉN

A beteg öblítse ki a száját vízzel és igyon sok vizet. Ne hánytasson! Hányás esetén hagyja a beteget előre dőlve és adjon neki még vizet. Félig öntudatlan vagy öntudatlan betegnek ne próbáljon adni semmit! Azonnal kérjen orvosi segítséget!

4.2	LEGFONTOSABB AKUT ÉS KÉSLELTETETT TÜNETEK ÉS HATÁSOK

A következő tünetek jelentkezhetnek: bőrpír és szemvörösödés, hányinger, hányás, hasi fájdalmak, légzésbénulás, szédülés, eszméletlenség, tudatzavar, központi idegrendszeri depresszió.

4.3	AZONNALI ORVOSI ELLÁTÁS ÉS KÜLÖNLEGES ELLÁTÁS SZÜKSÉGESSÉGÉNEK JELZÉSE

Tüneti kezelés.

5.	TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1	OLTÓANYAGOK

5.1.1	ALKALMAZHATÓ TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK

Vizes, szén-dioxidos, alkoholálló hab, szilárd tűzoltó anyagok.

5.1.2	BIZTONSÁGI OKOKBÓL NEM ALKALMAZHATÓ TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK

Vízsugár

5.2	AZ ANYAGBÓL VAGY A KEVERÉKBŐL SZÁRMAZÓ KÜLÖNLEGES VESZÉLYEK

Az égő anyagok sűrű füstöt bocsáthatnak ki, mely irritáló és/vagy mérgező gázokat, gőzöket és/vagy füstöt tartalmazhat. A gőzök a levegővel robbanékony elegyet képezhetnek.

5.3	TŰZOLTÓKNAK SZÓLÓ JAVASLATOK

5.3.1	VÉDŐFELSZERELÉSEK TŰZOLTÁSHOZ

Használjon megfelelő légzőkészüléket.

5.3.2	TOVÁBBI JAVALLATOK

Ne lélegezze be a robbanásban vagy tűzben keletkezett füstöt. A teljes tűzzel kapcsolatban kövesse az előirányzott tűzvédelmi intézkedéseket. Minden tűzoltóanyagot és szennyezett tűzoltó vizet a helyi hatóságok előírásainak megfelelően ártalmatlanítson.

6.	VÉLETLENSZERŰ KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK

6.1	SZEMÉLYI ÓVINTÉZKEDÉSEK, EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK ÉS VÉSZHELYZETI ELJÁRÁSOK

Viseljen megfelelő védőeszközt. Biztosítsa a megfelelő szellőzést. Szűntessen meg minden gyújtóforrást. Ne nyissa fel az elsődleges tartályt, hacsak nincs erre felhatalmazva. A takarítás befejezése előtt tilos a területre belépni.

6.2	KÖRNYEZETVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A kiömlött anyagot itassa fel homokkal, vermikulittal vagy univerzális megkötő anyaggal.

6.3	AZ ELHATÁROLÁS ÉS MEGTISZTÍTÁS MÓDSZEREI ÉS ANYAGAI

Állítsa meg a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető. Kisebb kiömlések: semleges anyaggal itassa fel és helyezze egy megfelelő címkével ellátott hulladékgyűjtő tartályba. Nagyobb kiömlések: gyűjtse össze későbbi megsemmisítés céljából a helyi, provinciális, állami vagy szövetségi szabályozások értelmében. Ártalmatlanítással kapcsolatban nézze meg a 13. pontot. A megtisztítás végén alkalmazzon hideg vizes öblítést.

6.4	HIVATKOZÁS MÁS SZAKASZOKRA

A biztonságos kezelésre, megsemmisítésre és személyes védelemi eszközökre vonatkozó utasításokért nézze meg a 7. 8. és 13. pontokat.

7.	KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1	BIZTONSÁGOS KEZELÉSRE IRÁNYULÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK

Használat előtt olvassa el figyelmesen a termék használati utasítását. Viseljen megfelelő védőeszközt (lásd 8. pont). Óvatosan nyissa ki a tartályt. Kerülje el a füst / permet belélegzését. Kerülje el a szemmel vagy nyálkahártyával való érintkezést. Ne keverje más termékekkel. Tartson meg minden figyelmeztető és azonosító címkét. A termék bármilyen nem rendeltetésszerű, vagy nem engedélyezett  használata személyi sérülést vagy gépkárosodást okozhat.

7.1.1.	TŰZ- ÉS ROBBANÁSVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Gyújtóforrásoktól tartsa távol. Ne dohányozzon. Hőtől tartsa távol. A termékkel való munka közben illékony és gyúlékony komponensek szabadulhatnak fel.  Gőzei a levegővel robbanékony elegyet képezhetnek.

7.1.2	JAVASLATOK AZ ÁLTALÁNOS FOGLALKOZÁSI HIGIÉNIÁRA

Munka közben ne egyen, ne igyon vagy dohányozzon. Szünetek előtt és munka után alaposan mosson kezet. Használjon bőrápoló kézkrémet. Kezelje a terméket az ipari higiéniai és biztonsági gyakorlatoknak megfelelően.

7.2	A BIZTONSÁGOS TÁROLÁS FELTÉTELEI AZ ESETLEGES ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL EGYÜTT

7.2.1	A TÁROLÓ HELYSÉGRE ÉS KONTÉNEREKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

Tartsa távol gyermekektől	 valamint a termék használatához nem értő személyektől. A termék kizárólag az eredeti tartályban tárolható. Az üres tartály nem használható más termékekkel vagy más célokra. A teli paletták nem helyezhetők egymásra. Biztosítson tömör padlóburkolatot, mely ellenáll a savaknak, lúgoknak és oldószereknek. Használjon lefolyó nélküli padlókádat.

7.2.2	A RAKTÁROZÁSI FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Tartsa az edényzetet jól lezárva. Szobahőmérsékleten tárolja. Tartsa távol fagyástól és 30°C-nál magasabb hőmérséklettől. Száraz, jól szellőző helyen tárolja. Ne érje hosszabb ideig közvetlen napfény. A felhasználó kizárólagos felelőssége a szabályzatok ismerete és betartása.

7.2.3	TÁROLÁS MÁS TERMÉKEKKEL

Tárolja italoktól, élelmiszerektől és takarmánytól elkülönítve. Tárolja elkülönítve erős savaktól, lúgoktól és oxidálószerektől.

7.3	MEGHATÁROZOTT VÉGFELHASZNÁLÁS

Lásd az 1. pontot vagy a technikai adatlapot.

8.	AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1	ELLENŐRZÉSI PARAMÉTEREK

8.1.1	ÖSSZETEVŐK  FOGLALKOZÁSI EXPOZÍCIÓS HATÁRÉRTÉKEKKEL

Anyag		CAS szám		 Hosszútávú határértékek	(MG/M3)		                            Rövidtávú  határértékek (MG/M3)

Etanol		64-17-5	             	      960 (MAK CH; SUVA 2015)			1920 (4x15 MIN; STEL CH; SUVA 2015)

Propan-2-ol   	67-63-0		      500 (MAK CH; SUVA 2015)			1000 (4x15 MIN; STEL CH; SUVA 2015)

8.1.2	ÖSSZETEVŐK  BIOLÓGIAI HATÁRÉRTÉKEKKEL

Anyag		CAS szám		 Határértékek	 (MG/M3)

Etanol		64-17-5	             	 Nincs biológiai határérték

Propan-2-ol   	67-63-0		  Nincs biológiai határérték

8.2	EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE

8.2.1	MEGFELELŐ MŰSZAKI ELLENŐRZÉS

Lásd a 7. pontot. Nincs szükség további intézkedésekre.

8.2.2	EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK

( Szem/arc védelem:

Használat közben viseljen védőszemüveget.

( Bőrvédelem:

Kézvédelem

Rövid idejű érintkezés esetén: „A” osztályú anyagokhoz való, legalább 2-es Védelmi Index besorolású (Norm  EN 374, penetrációs idő > 30 perc) kesztyű. Hosszú idejű érintkezés esetén: „A” osztályú anyagokhoz való, legalább 6-os Védelmi Index besorolású (Norm  EN 374, penetrációs idő > 480 perc) kesztyű. („A” osztály: primer alkoholok).

Egyéb

Normál használat esetén nincs ilyen.

( Légzésvédelem:

Ne lélegezze be a képződő gázokat/gőzöket/aeroszolokat.

( Általános védelem:

Kerülni kell a készítmény szembe, bőrre jutását.

8.2.3	KÖRNYEZETI EXPOZÍCIÓS ELLENŐRZÉSEK

Tartsa be a vegyszerek kezelésekor szokásos óvintézkedéseket.

9.	FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1.	AZ ALAPVETŐ FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

9.1.1	ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Szín:		színtelen

Fizikai állapot:	folyadékkal átitatott filc

Szaga:		alkoholos

9.1.2	FONTOS EGÉSZSÉGÜGYI, BIZTONSÁGI ÉS KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK

pH-érték:				Semleges

pH-érték vizes oldatban:			Nem alkalmazható (használatra kész)

Olvadáspont (°C):			Adat nem áll rendelkezésre

Forráspont (°C):				Adat nem áll rendelkezésre

Gyulladáspont (°C):			23

Gyúlékonyság:				A termék gyúlékony

Robbanási tulajdonságok:			A gőzök levegővel keveredve gyúlékony elegyet képezhetnek

Alsó robbanási határérték (%):		Adat nem áll rendelkezésre

Felső robbanási határérték (%):		Adat nem áll rendelkezésre

Oxidáló tulajdonságok:			A terméknek nincs oxidáló tulajdonsága

Gőznyomás (kPA):			Adat nem áll rendelkezésre

Relatív sűrűség (g/cm3):			0,9

Oldhatóság/Elegyedés: 			Vízzel teljesen elegyedik

Megoszlási hányados n-octanol/víz :	Nem alkalmazható

Viszkozitás (mPas): 			Adat nem áll rendelkezésre

Gőzsűrűség vízhez viszonyítva:		Adat nem áll rendelkezésre

Párolgási arány:				Adat nem áll rendelkezésre

Öngyulladási hőmérséklet (°C):		A termék nem rendelkezik öngyulladási tulajdonságokkal

Bomlási hőmérséklet (°C):		Nem alkalmazható

9.2	EGYÉB INFORMÁCIÓK

Vezetőképesség (mS/cm):			Adat nem áll rendelkezésre

A hőmérséklet és / vagy nyomásérzékenységi értékek 20°C-on és  1013 hPa-on vannak normalizálva.

10.	STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1	REAKCIÓKÉSZSÉG

A keverék nem reaktív.

10.2	KÉMIAI STABILITÁS

Normál hőmérsékleten és nyomáson legalább a tartályon feltüntetett lejárati ideig stabil. Nyílt lánggal érintkezve gyulladás következhet be.

10.3	VESZÉLYES REAKCIÓK LEHETŐSÉGE

Nem várható olyan veszélyes reakció, mint például a polimerizáció.

10.4	KERÜLENDŐ KÖRÜLMÉNYEK

Kerülje a hőt, lángokat, szikrákat és más gyújtóforrásokat. Intenzív hőnek kitéve a tartály megrepedhet vagy felrobbanhat. Az említetteken felül kerülje a 7. pontban említett körülményeket.

10.5	NEM ÖSSZEFÉRHETŐ ANYAGOK

Kerülje az alkoholokra érzékeny anyagokkal való érintkezést.

10.6	VESZÉLYES BOMLÁSTERMÉKEK

Normál tárolási és használati körülmények között nem képződnek bomlástermékek.

11.	TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1	TOXIKOLÓGIAI HATÁSOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

11.1.1	AKUT ORÁLIS TOXICITÁS

LD50 (patkány) > 5000 mg/kg

11.1.2	AKUT BŐRTOXICITÁS

Adat nem áll rendelkezésre

11.1.3	AKUT LÉGZÉS TOXICITÁS

Adat nem áll rendelkezésre

11.1.4	BŐR/NYÁLKAHÁRTYA IRRITÁCIÓ ÉS MARÓ HATÁS

Nem várható irritáció. Ismételt expozíció bőrszárazságot vagy berepedezést okozhat.

11.1.5	SZEMIRRITÁCIÓ ÉS MARÓ HATÁS

Fennáll a komoly szemkárosodás kockázata.

11.1.6	ÉRZÉKENYSÉG

Érzékenység nem várható.

11.1.7	ISMÉTELT DÓZISÚ TOXICITÁS

A termék nem mutat ismert krónikus toxicitást.

11.1.8	CMR-HATÁSOK (RÁKKELTŐ HATÁS, MUTAGENITÁS ÉS REPRODUKCIÓS TOXICITÁS)

A termék nem tartalmaz olyan összetevőket, melyeknek ismert rákkeltő, mutagén vagy reprodukciós toxikus hatása van.

11.1.9	TOVÁBBI TOXIKOLÓGIAI TANÁCSOK

A termék toxikológiai szempontból való besorolása a General Directive on Preparations (1999/45/EC) által felvázolt számítások eredményei alapján történt. Toxikológiai vizsgálatok tekintetében nincsenek adatok az egész termékről. Az akut toxicitás, irritáció és a bőrön valamint nyálkahártyán mutatott érzékenységi értékek, továbbá a termék mutagén potenciáljának meghatározása a termék összetevőinek elérhető adataira alapoz.

Némely összetevő releváns adata hiányzik. A gyártó tapasztalata szerint a címkén feltüntetetteken kívül nem várható egyéb veszély.

12.	ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1	TOXOCITÁS

Csomagolásainkban jelenlévő mennyiségből eredő kibocsátásból nem várható semmilyen ökotoxikus hatás. Több csomagolás kibocsátása ideiglenes és helyi toxikus hatással lehet a vizi és szárazföldi élőlényekre. A termék várhatóan nem befolyásolja negatívan a szennyvíztisztító telepek funkcióját. Nincs rendelkezésre álló adat az egész termékre vonatkozó ökotoxikus tesztek elvégzéséről. Az ökotoxikus kockázatokat a termék összetevőire és koncentrációjukra vonatkozó adatokra alapozva állapították meg, ahol lehetséges.

12.2	PERZISZTENCIA ÉS LEBONTHATÓSÁG

A termék összetevői kiváló biológiailag lebomló tulajdonságokkal rendelkeznek. A rendelkezésre álló adatok alapján a termék biológiai lebonthatósága a szennyvíztisztító telepeken magas.

A RELEVÁNS ANYAGOK ÉS KEVERÉKEK BIOLÓGIAI LEBOMLÁS

ANYAG		CAS SZÁM			BIOLÓGIAI LEBOMLÁS

ETHANOL		64-17-5				94% (METHOD OECD 301 E)

PROPAN-2-OL		67-63-0				95% (21 D, AZONNAL LEBOMLÓ)

12.3	BIOAKKUMULÁCIÓS KÉPESSÉG

A rendelkezésre álló adatok alapján nem várható az összetevők bioakkumulációs képességének megjelenése.

12.4	A TALAJBAN VALÓ MOBILITÁS

Nem várható a termék nagy távolságon való mozgása, mivel az összetevők kiváló biológiai lebomlási tulajdonságokkal rendelkeznek. A termékben nem releváns a felületi feszültség és adszorpciós/deszorpciós kinetika.

12.5	A PBT- ÉS A vPvB-ÉRTÉKELÉS EREDMÉNYEI

A termék nem tartalmaz PBT/vPvB anyagok – a REACH szerint, Annex XIII.

12.6	EGYÉB KÁROS HATÁSOK

A termék nem tartalmaz ózonkárosító vagy a globális felmelegedéshez hozzájáruló összetevőket. A termék nem tartalmaz nehézfémeket vagy azok a 2006/11/EG szerint meghatározott vegyületeit. A termék nem tartalmaz abszorbeálható szerves halogéneket (AOX). A termék illékony szerves vegyületeket tartalmaz (VOC).

13.	ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1	HULLADÉKKEZELÉSI MÓDSZEREK

13.1.1	TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az ártalmatlanítás a nemzeti és regionális rendelkezések szerint történjen. Hulladék kód: EWC Nr. 070699 (Csoport: zsírokból, kenőanyagokból, szappanokból, tisztítószerekből, fertőtlenítőkből és személyi védelmi termékekből származó MFSU anyaghulladékok).

13.1.2	SZENNYEZETT CSOMAGOLÁS ÁRTAÉMATLANÍTÁSA

Az üres csomagolás háztartási hulladékként kezelhető, vagy vízzel történt megtisztítás után újra felhasználható. A terméket tartalmazó csomagolást úgy kell kezelni, mint magát a terméket. Ahol lehetséges, hivatkozzon a helyi szabályozásokra az ártalmatlanításra vonatkozóan, ahogyan az a biztonsági adatlap 15. pontjában szerepel. Felhasználó kizárólagosan felelős az alkalmazandó szabályozások ismeretéért és teljesítéséért.

14.	SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

14.1	UN SZÁM

3175

14.2	UN MEGFELELŐ SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI NÉV

14.2.1	ADR/RID/SDR

GYÚLÉKONY FOLYADÉKOT TARTALMAZÓ SZILÁRD ANYAG, N.O.S (ETHANOL, 2-PROPANOL)

14.2.2	IMDG KÓD / ICAO-TI / IATA-DGR

GYÚLÉKONY FOLYADÉKOT TARTALMAZÓ SZILÁRD ANYAG, N.O.S (ETHANOL, 2-PROPANOL)

14.3	SZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATI BESOROLÁS(OK)

4.1 (Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és szilárd,érzéketlenített robbanóanyagok)

14.4	CSOMAGOLÁSI CSOPORT

II (AZ ANYAGOK KÖZEPES VESZÉLYT JELENTENEK)

14.4.1	KOCKÁZATI CÍMKE

4.1

14.4.2	LQ

1 kg

14.5	KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK

ADR/RID / IMDG KÓD / ICAO-TI / IATA-DGR: Nincs

TENGERSZENNYEZÉS: Nincs

14.6	SPECIÁLIS FIGYELMEZTETÉSEK A FELHASZNÁLÓNAK

Lásd a 6-8 pontokat.

14.7	ÖMLESZTETT SZÁLLÍTÁS A MARPOL73/78 ANNEX II ÉS AZ IBC KÓD SZERINT

A MARPOL73/78 ANNEX II ÉS AZ IBC KÓD SZERINT A TERMÉKET ÖMLESZTVE NEM SZÁLLÍTJÁK

15.	SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1	AZ ADOTT ANYAGGAL VAGY KEVERÉKKEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK/JOGSZABÁLYOK

A terméket az (EC) No. 1272/2008 (CLP) Szabályozás szerint osztályozták és jelölték. A termék megfelel az (EC) No. 1907/2006 (REACH), (EC) No. 648/2004 (Tisztítószerek Szabályozása), (EU) No. 528/2012 (Biocidok Szabályozása) és a 93/42/EC (Orvosi Eszközök Direktívája) követelményeinek adott esetben.

15.1.1	NEMZETI SZABÁLYOZÁSOK

További információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.

15.2	KÉMIAI BIZTONSÁGI ÉRTÉKELÉS

Az ebben a keverékben megtalálható anyagokra nem végeztek kémiai biztonsági értékelést.

16.	EGYÉB INFORMÁCIÓK

A RELEVÁNS R-MONDATOK, FIGYELMEZTETŐ MONDATOK, BIZTONSÁGI MONDATOK ÉS/VAGY ÓVINTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ MONDATOK

H225    Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz

H319    Súlyos szemirritációt okoz

H336    Álmosságot vagy szédülést okozhat

AZ 1999/45/EC DIREKTÍVA SZERINTI BESOROLÁS

-:-

R 10  Kevésbé tűzveszélyes

R 67  Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak

AZ 1999/45/EC DIREKTÍVA SZERINTI CÍMKÉZÉS

( Szimbólum:

-:-

( R-mondatok

R 10  Kevésbé tűzveszélyes

R 67  Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak

( S-mondatok

S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 7 – Az edényzet légmentesen lezárva tartandó

S 16 – Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás

S 24/25 – Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

KÉPZÉSI TANÁCSADÁS

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági adatlapot. További, részletes információért olvassa el a technikai adatlapot. Ezt a terméket csak képzett személy használhatja.

KULCSFONTOSSÁGÚ ADATOK FORRÁSAI

A biztonsági adatlap elkészítésének alapja az összetevők gyártóinak biztonsági adatlapjai, tudományos irodalom valamint a jelenlegi szabályozások.

VÁLTOZÁS FELTÜNTETÉSE						REVÍZIÓ OKA

15.1 AZ ADOTT ANYAGGAL VAGY KEVERÉKKEL 			Szabályok változásához

KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS			való alkalmazkodás

KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK/JOGSZABÁLYOK

RÖVIDÍTÉSEK ÉS MOZAIKSZAVAK

Az ebben a dokumentumban szereplő rövidítések és mozaikszavak a www.wikipedia.org oldalon megtalálhatók.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Az ebben az adatlapban megtalálható információkat a Gyártó jelenlegi tudására és tapasztalataira alapozták. Az információk csak biztonsági célokra szolgálnak. Az adatok jóhiszeműen kerültek megállapításra és nem adnak garanciát a termék bármilyen specifikus tulajdonságára. Az információ nem jelent szerződéses jogviszonyt. A felhasználóknak kell megállapítaniuk, hogy az ebben a biztonsági adatlapban meghatározott információkat hogyan tudják saját céljaikra felhasználni. A felhasználó felelőssége, hogy megfeleljenek az alkalmazandó törvényeknek és szabályozásoknak. A termék bárminemű használata, mely nem felel meg a biztonsági adatlapnak, vagy más termékkel való együttes vagy más folyamatban való használat esetén  a felelősség a felhasználóé. A 4-8. pontok, valamint a 10-12 pontok nagy mennyiség kidobására vonatkoznak nem  pedig a nem megfelelő használatra vagy alkalmazásra. Jelen biztonsági adatlap rendelkezésre kell álljon mindenkinek, aki használja, kezeli, tárolja, szállítja vagy más módon van kitéve a terméknek. Nem vállaljuk a felelősséget, hogy a szolgáltatott információk minden esetben pontosak.

OTH eng. szám: 1144-2/2001