EU biztonsági adatlap                 Eco Etch

Kiállítás dátuma / Referencia      2008. 03. 06.       nae/Version 1

Pótlás

Nyomtatás dátuma                      2008. 12. 16.      lapsz. 1746

Cég                                              Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL – 9494 Schaan

Fürstentum Liechtenstein

- Kereskedelmi név és szállító

1.1  Kereskedelmi név / áru ismertető jel    Eco-Etch

1.2   Felhasználás                   savazó gél

1.3   Gyártó                            Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL – 9494 Schaan

Fürstentum Liechtenstein

Szállító

1.4   TOX nyilvános             + 423 / 235 35 35 vagy 373 40 40

segélyhívó                     Ivoclar Vivadent AG, FL–9494 Schaan, Liechtenstein

- Összetétel

2.1   Kémiai jellemzők

2.2   Veszélyes alkotóelemek   CAS-sz. 7664–38–2   37 %-os foszforsav, oldat vízben

C: mar. R34: bőrirritációt okozhat.

2.3   További adatok                 nincsenek

- Lehetséges veszélyek    Mar.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

- Elsősegély

4.1   Szemkontaktus                 A szemet legalább 15 percen keresztül folyamatosan öblítse bő

vízzel.

Forduljon orvoshoz.

4.2   Bőrkontaktus                    Alapos lemosás vízzel és szappannal.

4.3   Lenyelés                            Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz, mutassa be ezt

az adatlapot. Ne hánytassa magát. Igyon sok vizet.

4.4   Belélegzés                         Friss levegő belélegzése. A légutak irritációjával forduljon

orvoshoz.

4.5   További adatok                 A termékkel összekenődött ruhát vegye le.

- Tűz esetén

5.1   Megfelelő oltóanyag         A termék nem éghető.

5.2   Alkalmatlan oltóanyag      Nincs, mert nem éghető

5.3   További adatok                 A tűzveszélyes tartókat vízpermettel hűteni.

6. Intézkedés véletlen kiömlés esetén  A kiömlött területet bő vízzel öblítse.

Kerülje a bőr- és szemkontaktust.

Az irányadó előírásoknak és szabályzatoknak megfelelően

távolítsa el.

Folyadékot megkötő anyaggal vegye fel.

- Kezelés és tárolás

7.1   Kezelés                               Csak megfelelő képzettséggel rendelkező személyzet

kezelheti.

Csak jó szellőzésű helyen használja.

7.2   Munkahigiéné                     Szokásos higiéniai előírások betartása.

Gondosan és óvatosan kezelje, kerülje a bőrrel és a szemmel

való kontaktust.

Gyermek kezébe nem kerülhet.

7.3   Tárolás                                 Nagyobb mennyiséget hidegen (2–8 °C) tároljon.

Tárolás 2–28 °C között.

  - Tárolóhely                           Ne tegye ki közvetlen napsütésnek.

7.5   Gyulladásvédelem               Hőforrástól tartsa távol.

Nem éghető.

- Expozíciós korlátozások és személyi védőfelszerelés

8.1   Technikai rendelkezések      Csak megfelelő szellőzés mellett használja.

8.2   Határérték betartása             MAK-érték = TLV (USA): 1 mg/m3

8.3 Felhasználás korlátozása és felügyelete a munkahelyen

8.3.1 Légutak védelme                Légutak védelme.

8.3.2 Kéz védelme                       Gumikesztyű.

8.3.3 Szem védelme                     Szemzuhany legyen kéznél. Védőszemüveg vagy arcmaszk.

8.3.4 Egyéb                                   A termékkel összekenődött ruhát azonnal vegye le. Bőrét

vízzel alaposan mossa le. A ruhát ki kell tisztítani.

8.4 Felhasználás korlátozása és felügyelete munkahelyen kívül

- Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1   Megjelenési forma                folyékony

9.2   Szín                                       kék

9.3   Illat                                        gyakorlatilag szagtalan

  - Állapotváltozás                      nem használt

9.5   Sűrűség                                  nem meghatározott

9.6   Gőznyomás                           nem használt

9.7   Viszkozitás                            nem ismert

  - Oldódás

Vízben oldódás                      oldódik

9.9   Ph-érték                                  < 1

9.10 Gyulladási hőfok                   nem éghető

9.11 Gyulási hőmérséklet             nem használt

9.12 Robbanáshatár                       alsó:

felső:

nem használt

9.13 További adatok                      nincs

- Stabilitás és reaktivitás

10.1   Termikus bomlás                  Rendeltetésszerű használat esetén nincs.

  - Veszélyes bomlási anyag     Normális tárolási és kezelési feltételek mellett nincs.

10.3   Veszélyes reakció                 Kerülje a túlhevítést és a közvetlen napfényt.

10.4   További adatok                     nincs

- Toxikológiai adatok

11.1   Akut toxicitás                        Lenyelése a száj és a torok kimarását idézheti elő.

Súlyos szemirritációt okozhat. Szemkontaktus: (ld. 4.1,

elsősegély)

A pH-érték következtében feltételezhető, hogy a bőrrel

való érintkezés kimaráshoz vezethet.

Orális LD50/ patkány: 4135 mg/kg.

Szubakut/krónikus toxicitás            nem ismert

11.3   További adatok                      nincs

12. Ökológiai adatok

12.1 Ökotoxicitás

12.2 Mobilitás

12.3 Perzisztencia és beépülés

12.4 Bioakkumulációs potenciál

12.5 Egyéb                                      A termék nem kerülhet lefolyóba, talajvízbe vagy a talajba.

Veszélyességi besorolás: 1 – a vízre nézve enyhén

veszélyes

- Elszállítás                          A helyi, hivatalos előírások betartásával speciális szemét-

égetőbe kell szállítani.

13.1   EU waste key                       16 05 04

13.2   Swiss waste code                  ---

13.3   Origin                                    Fogorvosi rendelő

- Szállítás

  - Szárazföldön

  - Vízi úton

  - Levegőben

  - További adatok                      Postai úton nem küldhető.

- Előírások                            Az EU 93/42/EWG előírásai alá eső gyógyászati termék.

A termék Amerikában és Kanadában gyógyszernek

minősül.

Az EU előírásai szerint nem kötelező ismertetőjegyű

termék.

15.1  UN-szám                                1805

15.2 Nemzeti előírások

15.3 EU-szám                                  231-633-2

  - Veszélyszimbólumok             C

[képecske]

  - Veszély megjelölés                 C: mar. Foszforsavat tartalmaz, oldódás vízben.

  - Veszély utasítás                       R: 34

34              kimarást okozhat

  - Biztonsági tanácsok                 S: 2-26-45-1/2-37/39

2	gyerek kezébe nem kerülhet

26	szemkontaktus esetén öblítés bő vízzel, forduljon

orvoshoz

- baleset vagy rosszullét esetén forduljon orvoshoz

½	illetéktelenek elől elzárva tartandó

37/39	munka közben védőkesztyűt és védőszemüveget

ajánlott viselni

  - MAK-érték                               1 mg/m3

  - BVD-osztály (CH)

  - VbF (D)

  - További adatok                                nincs

16. További adatok                                    Változat: 5                                                                                          Változtatások: 1.5

A fentebb felsorolt adatok ismereteink és tapasztalataink mostani állásának felelnek meg. A biztonsági adatlap a termék biztonságos használatának szempontjából írja le a terméket. Az adatoknak nincs garanciális jelentősége.