EU Biztonsági adatlap			Helioseal

Kiadás időpontja/ referencia			2005.03.18.	hot

Első változat				2001.01.24.

Nyomtatás időpontja			2005.03.18.	1143-as sz. lap			1/5 oldal

Kiadó cég				Ivoclar Vivadent RT., Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan

Liechtensteini Hercegség

1	Kereskedelmi elnevezés és szállító

1.1	Kereskedelmi elnevezés/ árújelzés	Helioseal

1.2	Felhasználási terület/ alkalmazás	Fényre kötő barázdazáróanyag

1.3	Gyártó				Ivoclar Vivadent RT., Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan

Liechtensteini Hercegség

1.4	Szállító

1.5	TOX Segélyvonal			Segélyhívószám: +423/ 235 35 35, illetve 373 40 40

Ivoclar Vivadent RT., FL-9494 Schaan, Liechtenstein

2	Összetétel

2.1	Kémiai jellemzői			Keverék Bis-GMA, dimetakrilát, titániumdioxid, iniciáló és stabilizáló

anyagok felhasználásával

2.2	Veszélyes alkotórészek

CAS 1565-44-2 sz.		< 60% Bis-GMA

Xi: irritáló. R36: Irritálja a szemet. R38: Irritálja a bőrt.

CAS 109-16-0 sz.		< 40% Trietilénglikoldimetakrilát

Xi: irritáló. R36/37/38: Irritálja a szemet, a légzőszerveket és a bőrt.

2.3	További adatok			Nincsenek.

3	Esetleges veszélyek		Nem megfelelően polimerizálódott anyag könnyen reverzibilis irritációkat

okozhat: A szemre, a nyálkahártyákra és a bőrre gyakorolt közvetlen kontakt

mellőzendő. Az anyag alkalmazása az egyes komponenseivel szemben

kimutatott allergia esetén ellenjavallt.

4	Elsősegély

4.1	Szemkontaktus			Bő vízzel öblítés. Ha tovább fennállna az irritáció, akkor orvossal való

konzultáció szükséges.

4.2	Bőrkontaktus			Bő szappanos vízzel történő alapos mosdás.

4.3	Félrenyelés			Kisebb mennyiségek véletlen félrenyelése nem okozhat

egészségkárosodást.

4.4	Belélegzés			Friss levegő bizosítása

4.5	További adatok			Rosszullét esetén orvosi konzultáció (a jelen adatlap bemutatásával)

tanácsos

EU Biztonsági adatlap			Helioseal

Kiadás időpontja/ referencia			2005.03.18.	hot

Első változat				2001.01.24.

Nyomtatás időpontja			2005.03.18.	1143-as sz. lap			2/5 oldal

5	Tűzvédelem

5.1	Alkalmas tűzoltóanyagok		Vízgőz, széndioxid, oltóhab, poroltószer.

5.2	Alkalmatlan tűzoltóanyagok		Nem ismert

5.3	További adatok			Nincsenek.

6	Intézkedések véletlen felszabadulás 	Mechanikai eltávolítás.

esetén	Hulladékkezelés a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok figyelembevétele mellett.

7	Kezelés és raktározás

7.1	Kezelés				A termék kizárólag megfelelő képzettséggel rendelkező személy

kezelheti.

A gyermekek elől gondosan elzárandó.

7.2	Munkahigiénia			Szakmai munkahigiéniai elvárásoknak megfelelően. Munka közben étkezni,

inni illetve dohányozni tilos.

7.3	Raktározás			Tárolás 2 – 28 OC közötti hőmérséklet mellett.

7.4	Raktározási hely			Fénytől védett hely.

7.5	Tűz- és expozíciós védelem		Nem szükséges.

8	Az expozíció behatárolása és védelmi felszerelés

8.1	Műszaki feltételek			Megfelelő általános szellőzés.

8.2	Határérték megfigyelése		Nincs meghatározott határérték

8.3	Személyi védőeszközök

8.3.1	Légzőszerveket védő berendezés	Nem szükséges.

8.3.2	Kézvédelem			Védőkesztyű.

8.3.3	Szem védelme			Védőszemüveg.

8.3.4	Egyéb				Nincs.

9	Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1	Megjelenési forma			folyékony szer

9.2	Szín				fehér színű

9.3	Szag				Gyakorlatilag szagtalan

9.4	Halmazállapotváltás			---

9.5	Sűrűség				1,25 g/cm3 (20 OC mellett)

EU Biztonsági adatlap			Helioseal

Kiadás időpontja/ referencia			2005.03.18.	hot

Első változat				2001.01.24.

Nyomtatás időpontja			2005.03.18.	1143-as sz. lap			3/5 oldal

9.6	Vízgőznyomás			Nem alkalmazható

9.7	Viszkozitás			Nem meghatározott

9.8	Oldhatóság

Oldódás vízben			< 0,1 %

9.9	pH-érték				Nem meghatározott

9.10	Lobbanáspont			> 200 OC

9.11	Gyulladáspont			Nem meghatározott

9.12	Robbanási hátárértékek		Alsó:

Felső

Nem alkalmazható

9.13	További adatok			Nincsenek.

10	Stabilitás és reakciókészség

10.1	Termikus bomlás			Rendeltetésnek megfelelő alkalmazás esetében nincs.

10.2	Veszélyes bomlási termékek		Normális raktározási és kezelési körülmények között nincsenek.

10.3	Veszélyes reakciók			Nincsenek.

10.4	További adatok			A terméket a fénytől védeni kell.

11	Toxikológiai adatok

11.1	Akut toxicitás			Orális LD-50 patkány esetében: > 5000 mg/ kg.

11.2	Szubakut/ krónikus toxicitás		Nem megfelelően polimerizált anyag: túlérzékeny személyeknél a fenntartott

illetve sűrűbben ismétlődő bőrkontaktus esetében allergiás bőrreakciót válthat

ki.

11.3	Veszélyes reakciók			Kisebb mennyiségek véletlen félrenyelése nem okozhat

egészségkárosodást.

12	Ökológiai adatok			Rendeltetésnek megfelelő kezelés és alkalmazás esetében nem várható

ökológiai probléma.

Gyakorlatilag nem oldódó anyag.

EU Biztonsági adatlap			Helioseal

Kiadás időpontja/ referencia			2005.03.18.	hot

Első változat				2001.01.24.

Nyomtatás időpontja			2005.03.18.	1143-as sz. lap			4/5 oldal

13	Hulladékkezelés			A helyi és hatósági előírások figyelembevételével hulladékégetőbe

szállítandó.

13.1	EU hulladékkulcs (waste key)		20 01 39

13.2	Svájci hulladékkód (waste code)	-

13.3	Forrás (origin)			fogorvosi rendelő

14	Szállítás

14.1	Szárazföldi szállítás			ADR			---	RID		---

Osztályozási kód		---

GGVS			---	GGVE		---

ENSZ szám		---	Kemler szám	---

Csomagolási méret		---

Korrekt szállítmányozási elnevezés	---

14.2	Szállítás hajón			ADNR			---	IMDG		---

GGVSee			---

ENSZ szám		---

EMS			---	MFAG		---

Csomagolási méret		---

Korrekt szállítmányozási elnevezés			---

14.3	Légiszállítás			ICAO/ IATA-DGR		---

ENSZ szám		---

Korrekt szállítmányozási elnevezés			---

Mellékes veszélyek		---

Cimkézés			---

Csomagolási méret		---

Utasszállító repülőgép	Csomagolási utasítások	---

Max.			---

Teherszállító repülőgép	Csomagolási utasítások	---

Max.			---

14.3	További adatok			A szállítási irányelvek értelmében nem veszélyes szállítmány.

15	Irányadó rendelkezések		A termék az egészségügyi termékekről szóló 93/42 sz. EU irányelv hatálya

alá tartózik.

A termék az EU irányelvei értelmében nem jelzéskötelezett.

15.1	ENSZ szám			---

15.2	Nemzeti rendelkezések

15.3	EU szám				---

15.4	Veszélyességi jelőlések

EU Biztonsági adatlap			Helioseal

Kiadás időpontja/ referencia			2005.03.18.	hot

Első változat				2001.01.24.

Nyomtatás időpontja			2005.03.18.	1143-as sz. lap			5/5 oldal

15.5	Veszélyforrás elnevezése

15.6	R-tételek (veszélyre felhívás)

15.7	S-tételek (biztonsági tanácsadás)

15.8	MAK-érték

15.9	BVD osztályozás (Svájc)

15.10	VbF (Németország)

15.11	További adatok			Nincsenek.

16	További információk		3. sz. verzió

Módosítások:	2.2/ 13.1

Valamennyi fenti adat az ismereteink és tapasztalataink mai állását tükrözik. A biztonsági adatlap a termék tulajdonságait csupán a biztonság tekintetében hivatott leírni. A megadott információk nem jelentenek tulajdonságbeli garanciát.

| Jelen adatlap a’ChemManager” adatbázis segítségével készült. ©ASSiST Applied Software Solutions in Science and Technology AG, Weiherweg 3, CH-4104 Oberwil, Svájc | 91/155/EWG |
| --- | --- |