1. Az anyag / készítmény megjelölése és a cégjelzés

1.1 	A termék kereskedelmi megnevezése: 	Repin

1.2 	Termék alkalmazhatósága                    Funkciós lenyomatanyag egyéni kanálhoz kivehető protézisek készítéséhez és javításához, illetve koronák és hidak ideiglenes beragaszttásához

A gyártó adatai:

Vezérképviselet

SPOFA DENTAL a.s.

Markova 238, 506 46 Jičín, The Czech Republic

Cégazonosító kódszáma: 63999447

Tel.: +420 - 493 – 583 111 Fax.:+420 - 493 – 583333

Magyarországi Képviselet

SpofaDental Magyarország, 1143 Budapest, Stefánia út 18. Tel.: 383-1-3861, Fax: 468-2406

Felelős személy: Bulla László, E-mail  laszlo.bulla@KerrHawe.com Mobil : 06 20 9 711 896

OKBI 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2 		telefon:(36)(1)476-1195

2 TERMÉKÖSSZETÉTEL ÉS ALAPANYAGOK A termék az alábbi veszélyes alapanyagokat tartalmazza: a) Repin fehér paszta Nem tartalmaz semmilyen veszélyes anyagot (Law 157/98 Coll). b) Repin barna paszta Kémiai összetevő: Rosin gumi Tartalom (%): 50–70 % CAS szám: 8050-09-7 ES (EINECS) szám: 232-475-7 Veszélyességi jelzés: Xi R-megjegyzés: 43 – bőrrel érintkezve irritációt okozhat S-megjegyzés: 24-37 – kerülje a bőr-érintkezést, hordjon megfelelő kesztűt .

3. A TERMÉK VESZÉLYESSÉGÉT ÉRINTŐ INFORMÁCIÓK A termék használata során előforduló legkárosabb hatás (mellékhatás): Repin barna pasztája olyan irrtánst tartalmaz, mely bőrreakciót válthat ki A termék használata során előforduló legkárosabb környezetszennyező hatás: nem ismert Esetleges rosszindulatú felhasználhatóság: N/A Egyéb információ: A terméket csak a gyártó által megjelölt felhasználhatóság szerinti helyen és az utasításokat betartva szabad alkalmazni

4. . ELSŐSEGÉLY INSTRUKCIÓK 4.1 Általános instrukciók: A termék veszélyessége miatt kellő figyelmez és elővigyázatosságot kell fordítani használata során. 4.2 Belélegzés: Biztosítson kellő mennyiségű friss levegőt (szellőztetés) 4.3 Bőr kontaktus: Folyóvízzel és szappannal lemosni, regeneráló kenőccsel kezelni. 4.4 Szem kontaktus: N/A. 4.5 Lenyelés: A szájüreget kimosni, bő vizet nyeletni / itatni. 4.6 Egyéb információ: –

5. . TŰZBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK A termék éghetetlen, nem gyúlékony. 5.1 Alkalmazható tűzoltási szerek: – 5.2 Nem alkalmazható tűzoltási szerek: – 5.3 Speciális veszély: – 5.4 Speciális tűzoltósági rendelkezés: – 5.5 Egyéb információ: –

6. VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK SZIVÁRGÁS ESETÉN nem alkalmazható a vevői kiszerelésre 6.1 Személyvédelmi biztonsági rendelkezések: – 6.2 Környezetvédelmi biztonsági rendelkezések: – 6.3 Javasolt tisztítási és megsemmisítési eljárás: – 6.4 Egyéb információ: Szedje össze a vevői kiszerelést, ha kiesett volna a gyűjtőcsomagolásból.

7. TÁROLÁSI ÉS KEZELÉSI INSTRUKCIÓK 7.1 Kezelési előírások: lásd a használati utasítást 7.2 Tárolási előírások: száraz, tiszta, jól szellőzött helyen, 5–25°C között, ellenőrizze hogy a csomagolás zárva van-e

8. . FERTŐZÉSVESZÉLY ÉS SZEMÉLYI VÉDELEM 8.1 Technikai előírások: A termék kezelését jól szellőző helységbe kell végezni. 8.2 Kontrol paraméterek: Nincsenek előÍírva 8.3 Személyes védelmi segély: – Légi szállítási védelem: Kellő szellőztetés Szem védelem: – Kéz védelem: Használjon célorientált eszközöket, kéziműszereket, kerülje a közvetlen érintést. Bőr védelem: Kerülje a bőr-kontaktust 8.4 Egyéb információ: A termék a felhasználásnak megfelelő munkahelyen használandó.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK Állag: (20°C): paszta Szín: barna Szag: szegfűszeg és borsmenta-illatú pH (20 °C): – Olvadáspont (°C): – Gyulladáspont: (°C): éghetetlen Ön-gyulladás: – Robbanékonyság: felső limit (vol. %): robbanás-biztos Oxidációs tulajdonságok: N/D Gáznyomás (°C): – Sűrűség (°C): – Oldékonyság ( °C): – vízben: oldhatatlan – zsírban: – Egyéb információ:

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG 10.1 Stabil kondíciók: stabil normál kondíciók mellett 10.2 Elkerülendő kondíciók: nem ismert 10.3 Anyagok, amikkel a termék nem érintkezhet: nem ismert 10.4 Veszélyes bomlástermék: nincs 10.5 Egyéb információ: –

11. TOXIKOLOGIAI INFORMACIÓ Az értékek nincsenek meghatározva. 1.1 Akut toxicitás: N/A LD50 csont, barna patkány (mg/kg): – LD50 bőr, barna patkány (mg/kg): – LD50 belélegezve, barna patkány, aerosolok vagy részecskék (mg/kg): – Subchronikus – chronikus toxicitás: – Szenzitivizálás: – Carcinogenitás: – Mutagenitás: – Toxicitás a szaporodóképességre: – Human tapasztalatok: – Állatkísérletek: – Egyéb információ: a termék ártalmatlan, ha az előírt mennyiségben használják.

12. . KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMACIÓ Az értékek nincsenek meghatározva. 12.1 Akut toxicitás vízi élőlényekre: N/A – LC50 96 óra, halak (mg/liter) – EC50 48 óra, daphnia (mg/liter) – IC50 72 óra, alga (mg/liter) – Lebomlás: – Egyéb környezet károsító toxicitás: – Egyéb információ: – CSHK: – BSK5: – Egyéb információ: –

13. HULLADÉK A termék eldobása : vevői kiszerelés: gyűjtse egybe és vitesse el a veszélyes hulladék megsemmisítőbe égetésre, vagy erre specializált céggel elimináltassa Kontaminálódott csomagolás: Kellő vízzel történő kimosás után a csomagolás újra felhasználható, amennyiben a forgalmazó cég is egyetért, vagy veszélyes hulladékként meg kell semmisíteni. . Egyéb információ:

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMACIÓ A vevői kiszerelés nem tartozik az ADR-be. 14.1 Szállítás szárazföldön: ADR/RID: Osztály: Number/Character: Figyelmeztető jelzése: UN szám: Megjegyzés 14.2 Belföldi vízi transzport: Nem feltételezhető. ADN/ADNR: Osztály: Number/Character: Kategória: 14.3 Tengeri transzport: Nem feltételezhető IMDG: Osztály: UN szám: Csomagolás típusa: Tenger-szennyező anyag: Technikai leírás: 14.3 Légi transzport: Nem feltételezhető ICAO/IATA: Osztály: UN szám: Csomagolás típusa: Technikai leírás: Megjegyzés Egyéb információ:

15. JOGSZABÁLYI (TÖRVÉNYI) RENDELKEZÉSEK Az alábbi jogszabályok alkalmazandók a termékre: A 157/1998 Coll. a kiegészítő záradékokkal alkalmazandó törvény szerint REPIN: Xi – irritáló besorolású klasszifikáció: R 43 – bőrre irritáló hatású lehet, érzékenységet okozva S 24 – Kerülje az érintést és a bőrkontaktust

16. EGYÉB INFORMÁCIÓ A fent leírtak a vevői kiszerelésre érvényesek, kivéve ahol ezt külön jelöltük, és jelenlegi tudásunk illetve tapasztalataink alapján lettek megállapítva. A termék felhasználása a munkaterületen, a mellékelt utasítások betartásával végzendő. Ezek során a szokásos elővigyázatossági rendszabályok betartandók.